Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Калужский филиал

# С.С. Панаиотти, А.И. Савельев

# ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ ЖУКОВСКОГО

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов
по университетскому политехническому образованию
в качестве учебного пособия для студентов направления
657400 — Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника
специальности 121100 — Гидромашины, гидроприводы 
и гидропневмоавтоматика

Москва
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
2006

УДК 532.5

ББК 22.253

П 16

Рецензент:

докт. техн. наук, профессор МГИУ
А.А. Шейпак

Утверждено методической комиссией КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

(протокол № 7 от 5.05.2005 г.)

П 16	Панаиотти С.С., Савельев А.И. Обтекание профиля Жуковского: Учебное пособие. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 16 с., ил. 2.

В пособии описана программа для расчета обтекания телесных профилей Жуковского – изогнутого и симметричного, а также тонких профилей – пластины и дужки окружности.

Пособие предназначено для студентов специальности «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика», изучающих механику жидкости и газа.

Ил. 2. Табл. 2. Библиогр. 3 назв.

##### УДК 532.5

##### ББК 22.253

( Панаиотти С.С.,
Савельев А.И., 2006

( Издательство МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2006

# ВВЕДЕНИЕ

Расчеты обтекания крыловых профилей обычно основаны на предположении, что течение за пределами пограничного слоя потенциальное, а толщиной слоя ввиду его малости можно пренебречь. Такая схематизация течения вязкой жидкости дает распределения скоростей и давлений, весьма близкие к экспериментальным. Приемлемая точность получается и для приложенных к профилю сил и моментов. Поэтому исследование обтекания профилей потоком идеальной жидкости представляет практический интерес. Сравнительно просто исследовать профили, которые получаются отображением окружности с использованием функции Жуковского. Изучение обтекания таких теоретических профилей Жуковского позволяет судить о влиянии основных параметров, определяющих их форму, на гидродинамические характеристики лопастей, которые применяются на практике. Зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки с поправкой на влияние решетки можно использовать для приближенных расчетов осевых турбомашин. Предельной формой профилей Жуковского являются бесконечно тонкие профили – пластина и дужка. Тонкие профили нашли применение, например, в центробежных и осевых насосах с высокими кавитационными качествами и их исследование также интересно с практической точки зрения.

Описанная ниже программа позволяет рассчитать обтекание телесных профилей Жуковского и как частный случай – тонких профилей. С ее помощью можно исследовать влияние на гидродинамические характеристики профиля угла атаки, его изогнутости, толщины и других кинематических и геометрических параметров.

# 1. ОБТЕКАНИЕ ИЗОГНУТОГО ПРОФИЛЯ ЖУКОВСКОГО

Проведем в плоскости  окружность  с центром в точке  и радиусом . Окружность проходит через точку , как показано на рис. 1.1. Функция Жуковского

(1)

отображает внешность круга  на внешность дужки окружности  в плоскости . Проведем через ту же точку  еще одну окружность C с центром в точке О и радиусом . Так как окружность С целиком охватывает окружность , то функция (1) отображает внешность окружности С на внешность контура L, охватывающего дужку . В точке В верхняя и нижняя части контура касаются дужки, образуя острие с нулевым внутренним углом. Полученный таким образом контур называется изогнутым профилем Жуковского, а дужка служит его «скелетом». Чем больше расстояние ( между центрами окружностей С и , тем больше профиль L отличается от дужки  и тем он толще. С увеличением параметра h увеличиваются изогнутость дужки 2h и ее кривизна. Следовательно, параметр  характеризует толщину профиля, а параметр h – его изогнутость. Если далее отобразить окружность С на плоскость  так, чтобы точка B схода потока находилась на действительной оси, то задача обтекания профиля однородным потенциальным потоком с комплексной скоростью на бесконечности  сведется к известному циркуляционному обтеканию цилиндра радиусом R+.

Произвольная точка  окружности имеет декартовы координаты  и полярные координаты (, r. Полярный угол той же точки в системе координат  равен (. Положение точки на окружности в плоскости  будем задавать углом .

Рис. 1.1. Изогнутый профиль Жуковского

Установим зависимость радиуса r и угла ( от угла (. Очевидно, что

,	(2)

,	(3)

,	(4)

,	(5)

,	(6)

.	(7)

Уравнение окружности C с центром в точке О  и радиусом

(8)

запишем как

.

Уравнение луча

.	(9)

Решая эти уравнения совместно, получим координату  точки  пересечения обоих линий. Эта координата является корнем квадратного уравнения

,

где 	,	(10)

,	(11)

.	(12)

Обозначим

.	(13)

Тогда  и в зависимости от угла (

(14)

Радиус

,	(15)

а угол

,	(16)

причем выбор соответствующей ветви функции арктангенса в зависимости от ω предусмотрен программой, составленной для ПЭВМ.

Координаты точек профиля

,	(17)

.	(18)

Длина хорды профиля

,	(19)

где введено обозначение .

В соответствии с рис. 1.1 относительная изогнутость профиля

.	(20)

Циркуляция вокруг профиля

.	(21)

Циркуляция и подъемная сила будут равны нулю, если набегающий поток направить под углом

.	(22)

Подъемная сила (на единицу размаха профиля)

,	(23)

а ее коэффициент

.	(24)

Декартовы координаты фокуса  f  профиля

(25)

Момент сил давления потока относительно фокуса (на единицу размаха профиля )

,	(26)

где коэффициент момента

.	(27)

Модуль скорости на профиле в отношении к модулю скорости потока на бесконечности

,	(28)

причем в точке В схода потока с профиля

.	(29)

Коэффициент давления

.	(30)

# 2. ПРОГРАММА «ПРОФИЛЬ ЖУКОВСКОГО»

Программа написана и функционирует в среде офисного приложения Microsoft Excel 97 и выше. В табл. 2.1 приведена распечатка результатов расчета обтекания профиля на ПЭВМ. В программу вводятся длина , параметры  и , характеризующие изогнутость и толщину профиля, соответственно, модуль скорости потока на бесконечности , угол атаки  и плотность жидкости .

ПЭВМ задает положение точки  на окружности углом  и вычисляет координаты x, y соответствующей точки плоскости z, относительную скорость  и коэффициент давления . Кроме того, эти величины вычисляются и в точке A разветвления потока, а также рассчитываются l, Г, , , ,   и .

Данные вводятся в соответствующие светлые ячейки-окна «поверх» чисел, имеющихся в них. Выделенные серым цветом ячейки содержат величины, рассчитанные ПЭВМ, и защищены от ввода. Чтобы ввести число или текст, следует:

1. Выделить требуемую ячейку, щелкнув по ней левой клавишей мыши.

2. Клавишей <Num Lock> включить цифровую клавиатуру и набрать число.

3. Подтвердить ввод, нажав клавишу <Enter>, или щелкнув мышью на другой ячейке, или покинув ячейку с помощью клавиши управления курсором.

По данным табл. 2.1 студент строит контур профиля, наносит на чертеж фокус профиля и указывает направления подъемной силы и момента (рис. 2.1). Кроме того, строятся распределения скоростей и давлений. Эти построения выполняются вручную на листе миллиметровки или с помощью ПЭВМ по программам Microsoft Excel, MathCAD и др.

Таблица 2.1. Расчет обтекания профиля Жуковского

Рис. 2.1. Изогнутый профиль Жуковского (а), распределение скоростей (б) и давлений (в):

1 – верхняя сторона профиля; 2 – нижняя сторона профиля

Домашнее задание предусматривает выполнение ручного расчета на микрокалькуляторе (или на ПЭВМ) для одной контрольной точки (табл. 2.2). Рекомендуется выбрать ω=120…140(. Если x, y, ,  в контрольной точке вычислены с относительными погрешностями не более 1 %, то ПЭВМ отображает на экране монитора и позволяет напечатать табл. 2.1. Если значения величин в контрольной точке вычислены неверно, то ПЭВМ указывает, где допущена ошибка. В этом случае ручной расчет следует повторить.

Таблица 2.2. Расчеты для контрольной точки  при ,

| № п/п | Наименование величины | Обозн. | Фор-мула | Значение | Размер-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол | ( | (2) | 8,531 | градус |
| 2 | Радиус окружности | R | (3) | 30,336 | мм |
| 3 | Параметр изогнутости | h | (4) | 4,500 | мм |
| 4 | Параметр толщины | ( | (5) | 3,034 | мм |
| 5 | Горизонт. координата | (1O | (6) | -3,000 | мм |
| 6 | Вертикальн. координата | (1O | (7) | 4,950 | мм |
| 7 | Радиус | r* | (8) | 33,369 | мм |
| 8 | Вертикальн. координата | (1 | (9) | 24,938 | мм |
| 9 | Параметр | A | (10) | 1,704 |  |
| 10 | Параметр | B | (11) | -14,307 | мм |
| 11 | Параметр | C | (12) | -1080,001 | мм2 |
| 12 | Параметр | D | (13) | 86,985 |  |
| 13 | Горизонт. координата | (1 | (14) | -29,720 | мм |
| 14 | Радиус | r | (15) | 38,797 | мм |
| 15 | Угол | ( | (16) | 151,734 | градус |
| 16 | Координата профиля | x | (17) | -47,491 | мм |
| 17 | Координата профиля | y | (18) | 10,027 | мм |
| 18 | Относительная скорость |  | (28) | 1,679 |  |
| 19 | Коэффициент давления | (p | (30) | -1,821 |  |

# 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Геометрические параметры профиля: длина хорды, средняя линия, изогнутость. Теорема Жуковского о подъемной силе профиля.

- Механизм возникновения циркуляции и условие Чаплыгина - Жуковского. Формулы подобия для подъемной силы и силы сопротивления. Свойства сил на профиле.

- Указать положение критических точек на цилиндре при различных значениях наложенной циркуляции.

- Функция Жуковского. Отображения окружностей, осуществляемые этой функцией.

- Вывести формулы координат точек тонкой пластины, распределения скоростей и давлений, циркуляции, подъемной силы и момента как частный случай соответствующих формул для изогнутого профиля Жуковского.

- То же для дужки.

- То же для симметричного профиля Жуковского.

- Аэродинамическая хорда профиля. Сравнить коэффициенты подъемной силы профиля Жуковского и его «скелета» (дужки).

- Указать угол атаки, при котором подъемная сила равна нулю для пластины, дужки, симметричного и изогнутого профилей Жуковского.

- Коэффициент давления. Чему равен этот коэффициент в точках разветвления потока, максимума скорости и схода потока?

- Предположим, что кавитация на профиле возникнет при условии равенства минимального давления давлению на насыщенного пара жидкости. Доказать, что число начальной кавитации равно минимальному коэффициенту давления, взятому с обратным знаком.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. – М.: Физматгиз, 1963. – 583 с.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – 2-е изд. – М.: Наука, 1979. – 536 с.

- Попов Д.Н., Панаиотти С.С., Рябинин М.В. Гидромеханика: Учеб. для вузов / Под ред. Д.Н. Попова. 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 384 с.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение		3

1. Обтекание изогнутого профиля Жуковского		4

2. Программа «Профиль Жуковского»		9

3. Контрольные вопросы		13

Список литературы		14

Сергей Семёнович Панаиотти,
Александр Иванович Савельев

ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ
ЖУКОВСКОГО

Учебное пособие

Редактор К.Ю. Савинченко

Корректор Т.В. Тимофеева

Технический редактор А.Л. Репкин

Изд. лиц. №020523 от 25.04.97. Подписано в печать  24.07.2006.

Формат  Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Печ. л. 1,0. Усл. п. л. 0,97. Тираж 50 экз. Заказ №28

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана

107005, Москва, 2-я Бауманская, 5

Изготовлено в Редакционно-издательском отделе
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
248600, г. Калуга, ул. Баженова, 4, тел. 57–31–87

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции

ОК–005–93, том 2; 953000 — книги, брошюры

# Text boxes

1